|  | ВИБРАТОР ВЫСОКОГО РЕСУРСА ВИ-60-25 Б |
| --- | --- |

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИБРАТОРОВ ВЫСОКОГО РЕСУРСА

от  вибраторов классической серии:

Повышенная мощность электродвигателя, усиленная обмотка и двойная пропитка статора – предусматривает возможность работы вибратора при повышенных нагрузках, вибраторы высокого ресурса могут применяться на оборудовании , где требуется регулировка вибрации, способны работать на частотах до 100 Гц;

- Применение  усиленных подшипниковых щитов с  влитой толстостенной стальной втулкой и подшипников с большей грузоподъемностью и способностью выдерживать большие осевые и радиальные нагрузки– дает возможность работать в более жестких режимах длительное время и устанавливать вибратор не только горизонтально, но и под углом (вибраторы с индексом Н)

- Встроенное в статор термореле защитит от перегрева,

- Термообработка ротора повысит его износостойкость.

- Усиление станины вибратора дополнительными ребрами жесткости  – делает корпус вибратора более прочным и надежным.

- Повышенная пыле- и влагозащищенность – позволяет использовать вибратор в помещениях с тяжелыми рабочими условиями и на улице (IP66).

- Для упрощения процесса пополнения смазки подшипников вибратора в  верхней части подшипниковых щитов предусмотрены масляные каналы (процесс не требует разборки вибратора).

- В намотке статора используется только медный эмаль-провод.

| Технические характеристики |
| --- |
| Наименование показателей и единицы измерения | ВИ-60-25 Б |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота колебаний, Гц (кол/мин) синхронная | 25 (1500) |
| Потребляемая Мощность, кВт | 6,0 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,0 |
| Вынуждающая сила, кН | 40…60 |
| Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
| Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Класс изоляции | В |
| Масса вибратора, кг, не более | 190 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Средняя наработка до отказа не менее, ч. | 5000 |
| Длина | 750 |
| ширина | 365 |
| высота | 345 |
| ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ НЕСТАНДАРСТЫХ МОДЕЛЕЙ ВИБРАТОРОВ С БОЛЬШОЙ ВОЗМУЩАЮЩЕЙ СИЛОЙ. |