ВИБРАТОР ВЫСОКОГО РЕСУРСА ВИ-50-16 Б

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИБРАТОРОВ ВЫСОКОГО РЕСУРСА

от  вибраторов классической серии:

Повышенная мощность электродвигателя, усиленная обмотка и двойная пропитка статора – предусматривает возможность работы вибратора при повышенных нагрузках, вибраторы высокого ресурса могут применяться на оборудовании , где требуется регулировка вибрации, способны работать на частотах до 100 Гц;

- Применение  усиленных подшипниковых щитов с  влитой толстостенной стальной втулкой и подшипников с большей грузоподъемностью и способностью выдерживать большие осевые и радиальные нагрузки– дает возможность работать в более жестких режимах длительное время и устанавливать вибратор не только горизонтально, но и под углом (вибраторы с индексом Н)

- Встроенное в статор термореле защитит от перегрева,

- Термообработка ротора повысит его износостойкость.

- Усиление станины вибратора дополнительными ребрами жесткости  – делает корпус вибратора более прочным и надежным.

- Повышенная пыле- и влагозащищенность – позволяет использовать вибратор в помещениях с тяжелыми рабочими условиями и на улице (IP66).

- Для упрощения процесса пополнения смазки подшипников вибратора в  верхней части подшипниковых щитов предусмотрены масляные каналы (процесс не требует разборки вибратора).

- В намотке статора используется только медный эмаль-провод.

| Технические характеристики |
| --- |
| Наименование показателей и единицы измерения | ВИ-50-16 Б |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота колебаний, Гц (кол/мин) синхронная | 16,7 (1000) |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 4,00 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6,00 |
| Вынуждающая сила, кН | 0…50 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
| Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Класс изоляции | В |
| Масса вибратора, кг, не более | 230 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Средняя наработка до отказа не менее, ч. | 5000 |
| ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ НЕСТАНДАРСТЫХ МОДЕЛЕЙ ВИБРАТОРОВ С БОЛЬШОЙ ВОЗМУЩАЮЩЕЙ СИЛОЙ. |

Г

Габаритные и установочные размеры изделий (в мм), не более

| Тип вибратора | L | B | H | L1 | A | A1 | d | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИ–50-16 Б | 900 | 330 | 360 | 330 | 236* | 280* | 28 | 60 |
| * - по требованию заказчика возможно изготовление вибраторов с требуемым расположением крепежных отверстий и их диаметром |